## Slide 1
CanSat2016
Jaroměř
Březen 2016

## Slide 2
Gymnázium a Střední odborná škola, Podbořany,
příspěvková organizace
Kpt. Jaroše 862, 441 28 Podbořany
www.gsospodborany.cz

## Slide 3
MENTOR
Ing. Jiří Otipka
KONSTRUKTÉR
Josef Helásek
(3. ročník Strojírenství - mechatronika)
DESIGNÉR
Pavel Baník
(3. ročník Strojírenství - mechatronika)
LOGISTIK
Patrik Koritár
(1. ročník Cukrář)
PROGRAMÁTOR
Kryštof Montilla
(2. ročník Strojírenství - mechatronika)
TÝM RASPBERRY

## Slide 4: NAŠE PRACOVNÍ TEMPO

## Slide 5
Sekundární mise
Záloha
SD karta
Microcontroller
Senzory
tlaku
1,2
Senzor
GSM
GPS
GPRS
Senzory
teploty
1,2
Primární mise
Výběr
cílů
mise

## Slide 6: PRIMÁRNÍ
1. Sestavení funkčního modulu CanSat
Modul bude během vzestupné a sestupné fáze letu schopen detekovat a měřit parametry okolního prostředí:
teplotu vzduchu,
atmosférický tlak.
Modul bude vybaven vhodným návratovým zařízením, které zajistí bezpečný návrat modulu na zem.
MISE

## Slide 7: PRIMÁRNÍ
Přenos dat pomocí telemetrie do pozemní stanice
Modul bude, s využitím telemetrie, odesílat minimálně 1x za sekundu naměřená data do pozemní stanice.
MISE

## Slide 8: PRIMÁRNÍ
Zpracování a interpretace dat získaných z pozemní stanice
Data přijatá pozemní stanicí nebo získaná ze záložní SD karty, budou zpracována, doplněna vizualizací a v případě potřeby vhodně interpretována.
MISE

## Slide 9: SEKUNDÁRNÍ
1. Telemetrie fyzikálních parametrů dráhy
Po vypuštění modulu CanSatu z nosného zařízení bude sonda měřit, přenášet a zálohovat GPS pozice
(sledování pohybu sondy jak během její letové fáze, tak i bezpečné vyhledání místa jejího dopadu, vykreslení letové dráhy pomocí mapového podkladu)
MISE

## Slide 10: POPIS TECHNICKÉHO
Konstrukce sondy se skládá:
Senzoru teploty
Senzoru atmosférického tlaku
Řídicího počítače
Modulu SD karty
Modulu napájecího zdroje
GPS/GSM/GPRS modulu
ŘEŠENÍ

## Slide 11: MECHANICKÁ KONSTRUKCE
Obal
Tisknuto na 3D tiskárně Fabbster

## Slide 12: MECHANICKÁ KONSTRUKCE
4 x svorník M3, 115 mm
3 x patro, organické sklo
Nosná část

## Slide 13: ELEKTRONIKA
Primární mise
Qbcan CanSat Kit obsahující moduly:
Vysílač RFM 69
433 MHz
Tlakový a teplotní senzor BMP 180
Low Level Converter
Základová deska
Mikrořadič Arduino Pro micro

## Slide 14
ELEKTRONIKA
Primární mise
Vysílač
Datová jednotka
SD1
Palubní
počítač
Senzor
tlaku 1
Senzor
teploty 1
Baterie
9V
ADC
Datová jednotka
SD2
GSM
GPS
Lokátor
Baterie
Li-ion 3,7V
1000 mA
+ 5 V
Modulové schéma
sondy

## Slide 15: ELEKTRONIKA
Čtečka SD karet
modul reálného času DS1307
GMS/GPS/GPRS lokátor
Sekundární mise

## Slide 16
ELEKTRONIKA
Sekundární mise
Modulové schéma pozemní stanice
Přijímač
Pozemní
stanice
Senzor
tlaku 2
Senzor
teploty 2
Řídící
PC
ADC
+ 5 V

## Slide 17: SOFTWARE
Arduino
Visual Studio
+ plugin VisualMicro
Python 3.5.1
- Anaconda 3

## Slide 18: SOFTWARE – PLECHOVKA
// Zavedení tlakového sensoru.
if (bmp.begin())
Serial.println("BMP180 se zavedlo");
else
{
//V případě problému mě informuj.
Serial.println("BMP180 zavadeni selhalo (Odpojeno?)\n\n");
while (1); // Pause forever.
}
//Zavedení modulu RFM69
radio.initialize(FREQUENCY, NODEID, NETWORKID);
radio.setHighPower(); //Možnost použití vysokého příkonu v modulu RFM69
radio.encrypt(ENCRYPTKEY);
Serial.println("Vysilam na 433 Mhz");
Serial.println("Zavadim SD kartu...");
// Pokud je karta vložena tak jí zaveď:
if (!SD.begin(chipSelect)) {
Serial.println("Zavadeni SD karty selhalo nebo neni vlozena");
// Nic víc nedělej:
return;
}
Základní kritéria pro kód :
Musí být menší než 32 kB
Proměnné nesmí přesáhnout 2,5 kB v SRAM
Základní funkce:
Získání dat ze sensoru BMP180
Získání dat z modulu DS1307 (RTC)
Odeslání dat přes radiový modul RFM69

## Slide 19: SOFTWARE – Pozemní stanice
Data byla přijímána a posílána do PC ve formátu HH:MM:SS,tep,tlak
Pro přehledné zobrazení dat byl naspán jednoduchý script v Pythonu
15:25:15,24,979
15:25:16,24,978
15:25:17,24,978
15:25:18,24,979
15:25:19,24,979
15:25:20,24,979
15:25:21,24,979
15:56:55,28,978
15:56:56,29,978
15:56:57,29,978

## Slide 20: ANALÝZA DAT (Teplota)

## Slide 21: ANALÝZA DAT (Tlak)

## Slide 22: GPS Tracker
Použitý tracker – Xexun TK102B
Nezávislý na Arduinu
Obsahuje GSM/GPRS komunikaci přes operátora (nutná SIM)
Loggování dat a zobrazení na webovém rozhraní
Vlastní napájení
Polohu lze získat formou SMS
imei:868683022207686,tracker,160331143239,,F,133239.000,A,5020.1611,N,01556.5496,E,0.00,0;
imei:868683022207686,tracker,160331143249,,F,133249.000,A,5020.1611,N,01556.5496,E,0.00,0;
imei:868683022207686,tracker,160331143259,,F,133258.000,A,5020.1567,N,01556.5697,E,0.00,0;
imei:868683022207686,tracker,160331143309,,F,133308.000,A,5020.1567,N,01556.5697,E,0.00,0;
imei:868683022207686,tracker,160331143319,,F,133318.000,A,5020.1567,N,01556.5697,E,0.00,0;
imei:868683022207686,tracker,160331143329,,F,133327.000,A,5020.1557,N,01556.5708,E,0.00,0;
imei:868683022207686,tracker,160331143339,,F,133337.000,A,5020.1557,N,01556.5708,E,0.00,0;
imei:868683022207686,tracker,160331143349,,F,133347.000,A,5020.1557,N,01556.5708,E,0.00,0;

## Slide 23: ANALÝZA NAMĚŘENÝCH HODNOT

## Slide 24: ANALÝZA NAMĚŘENÝCH HODNOT
VÝPOČET NADMOŘSKÉ VÝŠKY

## Slide 25: ANALÝZA NAMĚŘENÝCH HODNOT
VÝPOČET NADMOŘSKÉ VÝŠKY
T teplota [K], T1 teplota v nadmořské výšce h1 [K], h nad-mořská výška [m], h1 nadmořská výška v místě startu [m], α teplotní spád -0,0065 K.m-1, p tlak [Pa], p1 tlak v místě startu [Pa], g0 gravitační zrychlení 9,81 m.s-2, R specifická plynová konstanta 287.06 [J.kg-1.K-1]

## Slide 26: NÁVRH A REALIZACE
Aerodynamický odpor
Vztlak
NÁVRATOVÉHO
MODULU

## Slide 27: VÝPOČET
Fb
Fg
PLOCHY PADÁKU

## Slide 28: TESTOVÁNÍ PADÁKU
ZÁTĚŽOVÝ MODUL
1 x závěsné oko M10
5 x podložka M14
2 x matice M10

## Slide 29
NÁVRH A REALIZACE ANTÉNY
Způsob pořízení
Přímý nákup (potřeby pro radioamatéry)
Samovýroba

## Slide 30
ANTÉNA
Provedení monopól (prutová)
Výpočet rezonanční délky
L požadovaná délka antény (¼ vlnové délky) [m]
c rychlost světla (3.108 ms-1) [ms-1]
F pracovní frekvence [Hz]
SONDA CANSAT

## Slide 31
ANTÉNA
POZEMNÍ STANICE
Požadavky:
Co nejmenší hmotnost
Co nejjednodušší konstrukce
Jednoduchost naladění
Schopnost samovýroby
Materiálová nenáročnost
Bez nutnosti symetrizace
Zisk cca 7dB
Směrovost
Anténa Yagi-Uda
A … napájený prvek - skládaný dipól, B … reflektor, C … Direktor

## Slide 32
ANTÉNA
POZEMNÍ STANICE
612 mm
700 mm
131 mm
186 mm
295 mm
345 mm
312 mm
306 mm
Držák antény
Reflektor
Direktor 1
Zářič
Ráhno
Direktor 2

## Slide 33
ANTÉNA
POZEMNÍ STANICE
Rezonanční kmitočet
Poměr stojatých vln (PSV)
SX-400N DIAMOND, SWR metr 140-525MHz, výkon 200W
(http://www.elix-shop.cz/store/goods-66292---.html)

## Slide 34
ROZPOČET PROJEKTU
Název položky | Ks/m | Cena | Způsob pořízení
Anténa (pozemní stanice) | 1 | 48,- Kč | Elektro odpad, dřevo odpad, samovýroba
Koaxiální kabel (50 ohmů) | 5 | 50,- Kč | Nákup, TV servis Chomutov
Padák (průměr 70 cm) | 1 | 250,- Kč | Přímý nákup
GPS/GPRS/GSM Lokátor | 1 | 450,- Kč | Přímý nákup, Aukro
Čtečka SD karty | 1 | 0,- Kč | „staré“ zásoby
Modul RTC | 1 | 30,- Kč | Přímý nákup
Qbcan CanSat Kit | 2 | cca 3000 Kč | Získáno bezplatně v rámci projektu

## Slide 35
ROZPOČET PROJEKTU
Název položky | Ks/m | Cena | Způsob pořízení
Drobný spojovací materiál |  | 20,- Kč | Přímý nákup
Obal sondy | 1 | 22,- Kč | Samovýroba
Organické sklo | 1 | 0,- Kč | Dílenský odpad
9V baterie | 1 | 0,- Kč | „staré zásoby“
Pájecí materiál |  | 0,- Kč | „staré zásoby“
Pájecí stanice | 1 | 0,- Kč | Školní pomůcka
Práce týmu | Nekonečně mnoho | Slovy nelze vyjádřit | Mimoškolní aktivita
Nervy | Neskutečné |  | Vlastní hloupostí, neznalostí tématiky

## Slide 36
Konec prezentace projektu CanSat 2016
Za pozornost a trpělivost děkuje
Realizační tým:
Kryštof Montilla, Pavel Baník, Josef Helásek, Patrik Koritár,
Ing. Jiří Otipka, Mgr. Lenka Otipková
GaSOŠ, Podbořany, p.o., Kpt. Jaroše 862, tel.: 415 237 710, e-mail: www.gsospodborany.cz